## Slide 1: 4조 방화광 최종발표
조장:김대명
고리환,문창희,박근범,정용철

## Slide 2: 라즈베리파이 기반 자동 소방 차량
줄어드는 인력 대체재
빠른 대응을 위한 새로운 감시 체계
고위험 환경 진입 최소화를 통한 인명 위험 감소
스마트 소방 시스템 구축
AI 확장성에 발맞춘 변화

## Slide 3
“자동감지를 하고, 자동주행을 하여, 화재를 자동진압하자”

## Slide 4
“자동감지를 하고, 자동주행을 하여, 화재를 자동진압하자”
방화광
main
app_gui
robot_modes
motor
joystick
servo
rgb_led
buzzer
camera
detector
water_sensor
fire_sensor
pump.py
gas_sensor
GUI
수동/자동 전환
실시간 상태 감지

## Slide 5: 자율주행의 어려움
1.바퀴 모터 불량
-한쪽 바퀴의 출력 불량
-추석기간 배송이슈로 인한 지연+해외배송
2.라즈베리5의 한계
-카메라각의 한계
-실시간 연산능력 부족(+불꽃인식)
해결을 위한 대체안이 있으나
(재배송,gpu구매)
현실적으로
물리적 시간과 금전적 어려움
주율주행기능 포기

## Slide 6: 첫 시행, 첫 실패
차체 조립 및 주행관련 완성
코딩파일
모든센서 작동확인 및 GUI 통합
코딩파일
하나의 라즈베리에
모두 연결후 시행
-120,000\
故)시즌 첫번째 파이5

## Slide 7: 원인 분석, 목표 재설정
에러코드 하나 없이 비명횡사하여 원인을 모름
배터리의 불안정성 문제
app_gui
detector
water_sensor
gas_sensor
최소한의 기능을 제외한 나머지 센서 및 gui 폐기
DCDC컨버터 추가
과도한 센서사용의 문제
목표 재설정
차례로 주요기능 추가하며 안정성 확보

## Slide 8: 더 가볍고, 빠르고, 정확하게
모델 트레이닝 과정 모델 해상도 조정,
더 많은 반복학습으로 가볍지만 정확하게 개선
YOLOv8은 높은 정확도와 경량화된 구조를 동시에 갖추고 있어 선택
실시간으로 화재 중심 좌표(x, y)와 크기(w, h)를 추론하여 정확하게 조준할 수 있도록 설계
1학기의 전작과 다른 (pi4b,pi카메라2->pi5,pi카메라3)를 채용하여 끊기지 않고 빠른 추론, 빠른 추적
ONNX 기반 최적화를 통해 라즈베리파이 환경에서 실제 구동 가능한 성능 확보

## Slide 9: 두번째 시행, 두번째 시련
방화광v2
모든 코드들 완성
모든 센서들 연결
정상작동 확인
-120,000\
故)시즌 두번째 파이5
1주 후
재동작 확인 과정
입력없는DCDC
9v출력 발생
(기존 5v설정)

## Slide 10: 최종 코드 구조 설명
방화광v3
main
robot_modes
camera
motor
servo
[시스템 총괄] 모든 하드웨어 객체를 초기화하고, 안전한 종료(Failsafe)와 메인 루프 실행을 담당
[핵심 알고리즘] 수동/자동 모드 전환을 관리, 특히 자동 모드에서 AI 비전과 물리 센서를 융합하고 실시간 조준 보정을 수행
[AI 비전] RPi 5 전용 Picamera2와 YOLOv8 모델을 연동, 화재 좌표를 실시간으로 추론하고 신뢰도 기반으로 필터링
[주행 제어] DC 모터의 속도(PWM)와 방향을 정밀하게 제어하여 로봇의 이동을 담당
[조준 시스템] 물대포의 상하좌우 각도를 제어, 소프트 모션 로직을 적용해 모터 떨림과 전력 소모를 최소화

## Slide 11: 최종 코드 구조 설명
방화광v3
pump
joystick
fire_sensor
rgb_led
buzzer
[소화 장치] 모터 드라이버 방식을 채택하여 펌프의 단순 ON/OFF뿐만 아니라 PWM을 통한 유량 제어 확장성을 확보
[원격 제어] 8BitDo 컨트롤러의 입력을 비동기로 처리, 주행 명령과 미세 조준 값을 실시간으로 시스템에 전달
[하드웨어 감지] IR 불꽃 센서의 디지털 신호를 처리, 카메라 사각지대를 보완하고 AI 인식의 오차를 줄이는 이중 검증 장치
[상태 표시] 초록(자동모드), 파랑(수동모드), 빨강(물 분사)를 점등해 로봇의 현재 상태를 직관적인 컬러 코드로 시각화
[청각 알림] 물 발사 시 경고음을 송출하여, 시각 정보 확인이 어려운 상황에서도 로봇의 작동 상태를 인지하도록 도움

## Slide 12: 작동 구조
초록)자동모드
파랑)수동모드
빨강)물 분사
수동/자동 모드전환
추가적인 움직임 제어
1차 검증
2차 검증
검증신호
진압신호
상태제어
감지신호
상태제어
수동)진압신호

## Slide 13: 포신 제어
카메라의 위치를 포신위에 배치
변수
서브모터의 고정상태
물 잔량에 따른 수압차
고정되지 않은 호스
문제
카메라를 통해 알아낸 좌표값으로 이동 후 분사하는 물의 정확도 향상의 어려움
해결
여러 번의 시도를 통해 서브모터의 값을 조정

## Slide 14: 최종 형태 구조
상단부
-라즈베리파이5 및 파이용 배터리 팩
-포신(카메라,호스,불꽃감지센서)
-물 저장소 및 펌프
-서브모터X2 및 모터드라이버
-상태표시용 RGB 센서
-5v, 3.3v공급 배터리 팩 및 브레드보드
하단부
-5v, 3.3v DCDC컨버터 및 스위치
-모터드라이버 연결 브레드보드
-모터4개를 위한 배터리 팩 2개
-배터리 공급 차단 스위치
-모터드라이버

## Slide 15: 소회 所懷
정용철 : 지난학기에 했던것을 추가한건데 너무 생각보다 에로사항이 많았고 최종결과물보면 낭만넘치고 재밌었다
고리환 : 우리가 사전에 조심할 사항을 알아보고 체크했으면 큰 참사를 막을 수 있지 않았을까 싶다(사실 많이 알아봄 왜터진지 진짜 모름)
박근범 : 저번 학기에서는 차체를 직접 만들었지만 이번 학기에는 차체를 구매하고 여러 센서만 추가하면 끝인줄 알았으나 예상치 못한 오류들로 인하여 어려움이 있어서 당황했다
문창희 : 이미 만들어져있는 완제품을 생각하여 쉽게 구현할 수 있을 것 같았지만 코드 내의 센서들의 정말 사소한 각도나 측정값의 차이들로 원하는 결론에 다가가는 과정이 어렵다는걸 다시 한 번 뼈저리게 느끼는 계기가 되었당

## Slide 16: 감사합니다